Z powrotem

Drukuj

# AEG CaFamosa CF400 System zaopatrzenia w wodę napełniającą

Napisany przez: ausie-r-n Jestem Środa, 02. Styczeń 2019, 11:39 11

Witajcie, chłopaki,

Jestem na końcu mojego sprytu.

Już od dłuższego czasu staram się uruchomić AEG CaFamosa CF 400.

Dostaję komunikat System Nie napełniaj pokrywy wodnej.

Przeprowadziłem już następujące prace, ale bez powodzenia:- Grupa piwowarska i zawór odwadniający zrewidowane- wszystkie węże wyczyszczone- uszczelka tulei zbiornika i uchwyt wymienione, ponieważ uszkodzony przepływomierz wymieniony- pompa z zaworem membranowym wymieniona- zawór wylotowy wymieniony- sterowanie obrotowe zasilanie parowe sprawne- elektrozawór zdemontowany i

wyczyszczonyWoda wypływa z dyszy gorącej wody i mogę to odtwarzać aż do momentu opróżnienia zbiornika, ale system komunikatów napełniających

zatrzymuje zasilanie wodą.

Czy ktoś

może dać

mi jeszcze jedną wskazówkę

, co to może być. Dziękuję z góry. Pozdrowienia od

Napisany przez: BlackSheep Jestem Czwartek, 03. Styczeń 2019, 06:37 06

Witam,

przepływomierz jest prawidłowo podłączony? Wąż

od dna zbiornika

i od góry do pompy? Regards

Napisany przez: ausie-r-n Jestem Czwartek, 03. Styczeń 2019, 15:28 03

Hej, chłopaki,

Problem jest rozwiązany!!!!

Po sprawdzeniu ciągłości wszystkich kabli od przepływomierza do płyty zauważyłem, że na płycie przy wtyku przepływomierza znajduje się złącze lutowane na zimno.

Rozwiążemy i zobaczymy, że da maszyna pracuje natychmiast.

Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi i rady.

Do zobaczenia następnym razem.

LG

exie-r-n

Kawy.org > AEG > AEG CaFamosa CF400 System zaopatrzenia w wodę napełniającą

#### kawy.org

Z powrotem

Drukuj